Maschinenfließreihen für

Kompakte Energiesparlampen

Price List

Designation

Price

ON REQUEST

Preis der Ausrüstung AST 8R/600 und

AST 4R/600

Preis der Ersatz- und Verschleißteile

Preis der Laborausrüstungen

(Qualitätskontrolle, Herstellung von

Quecksilberpillen, Leuchtstoffsuspen-

sion, Emittersuspension, Sockelkitt)

Preis für know-how, Software, Engi-

neering and Dokumentation

Gesamtpreis ex work

Anmerkung: Preis für Verpackung und Transport hängen vom Bestimmungsort ab

Preis- und Lieferbedingungen:

Preisstellung:

Zahlungsbedingungen:

ab Werk, ohne Verpackung, ohne Mehrwertsteuer

30 % - Anzahlung bei Vertragsunterzeichnung

70 % - innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung unwider-

rufliches Dokumentenakkreditiv

Lieferzeit:

sofort lieferbar

1.

Der Produktionsprozess............................................................................................................................... II

1.1. Technologie............................................................................................................................................... II

1.2. Konstruktionsmerkmale der Maschinenfließreihe..................................................................................... IV

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Anformmaschine AFO und Kühlstrecke KS ............................................................................... IV

Beschichtungs- und Trockenmaschine BS und Auswischvorrichtung ....................................... IV

Ausbrennofen AO, und Transportkette TK.................................................................................. V

Gestellautomat GA ..................................................................................................................... V

Einschmelzmaschine ESM und Temperofen TO ....................................................................... VI

Pumpautomat PA und Transportkette TK .................................................................................. VI

Klarbrennmaschine KT, Transport- und Abführband ................................................................ VII

Sockelmaschine SM ................................................................................................................. VII

Lampenmontagestrecke MS.................................................................................................... VIII

2.

3.

1.3. Laborausrüstungen .................................................................................................................................. IX

Flow Chart und Layout der AST 600 ............................................................................................................. XI

Technische Daten ........................................................................................................................................ XI

3.1. Lampendaten (Nennwerte)....................................................................................................................... XI

3.2. Leistungsfähigkeit der Anlage ................................................................................................................. XII

3.3. Medien- und Elektroenergieverbrauch für die ASR 600-Maschinen (AFO bis MS) .............................. XIII

3.4. Anforderungen an die Produktionsstätte Produktionsraum der Fließreihe.............................................XIV

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Produktionsraum der Fließreihe...............................................................................................XIV

Labore......................................................................................................................................XIV

Lagerräume .............................................................................................................................XIV

Büro- und Sozialräume .............................................................................................................XV

3.5. Personalbedarf für AST 600...................................................................................................................XVI

4.

Know-how und Schulung .........................................................................................................................XVII

4.1. Dokumentation ......................................................................................................................................XVII

4.2. Schulung des Fachpersonals ................................................................................................................XVII

I

Der Produktionsprozess

Technologie

Am Anfang der Fließreihe steht die Anformmaschinen (AFO) für die Fertigung der Gefäße aus

Einzelrohren.

Die fertigen Gefäße werden jeweils an eine Transportkette (KS) übergeben, wo die Gefäße geregelt

abgekühlt und zur nachfolgenden Maschine transportiert werden.

Nach Übergabe an die Beschichtungs- und Trockenmaschine (BS) werden die Gefäße mit

Leuchtstoffsuspension beschichtet und in einer zweiten Ebene getrocknet. Die getrockneten Gefäße der

Beschichtungsmaschine werden anschließend an den Rohrenden ausgewischt und von außen

gereinigt.

Anschließend werden die Gefäße an den Ausbrennofen (AO) übergeben. Im Ausbrennofen wird der

organische Binder aus der Leuchtstoffsuspension durch Wärmeeinwirkung und Zuführung von Luft

entfernt. Weiterhin werden die Gefäße durch geregeltes Abkühlen getempert. Vom Ausbrennofen

werden die Gefäße an die nachfolgende Transportkette übergeben.

Die Gefäße werden von der Transportkette an ein kontinuierlich laufendes Transportband der

Einschmelzmaschine (ESM) übergeben und stehen dort in Bereitschaft. Ebenfalls in Bereitschaft stehen

die mit Emitter versehenen Elektroden. Die Elektroden werden am Gestellautomat (GA) aus

Stromzuführungsdraht, Sinterperle, Wolframwendel und Emitter gefertigt. Die Elektroden werden mit

Hilfe von Schnurförderer und Vibrationsförderer zur ESM transportiert.

Auf der Einschmelzmaschine (ESM) werden Gefäß, Pumprohr und je zwei Elektroden untereinander

vakuumdicht verbunden.

Von der ESM werden die mit Pumprohr und Elektroden versehenen Gefäße einem vorgegebenen

Temperatur-Zeit-Regime unterworfen. Ziel ist es dabei, die beim Einschmelzen entstandenen

Glasspannungen zu beseitigen, sowie die Gefäße für die nachfolgende Maschine vorzuheizen.

Ein Übersetzer übergibt die Gefäße an den Pumpautomaten (PA). Hier werden die Gefäße erneut

aufgeheizt und abgepumpt. Weiterhin werden die Elektroden formiert, Argon und die Hg-Pille

zugegeben und das Gefäß vakuumdicht verschlossen. Anschließend werden die Gefäße an ein

kontinuierlich laufendes Stauband übergeben.

Im anschließenden Klarbrennteller werden die Lampen aktiviert und getestet. Fehlerlampen werden

ausgesondert. Fehlerfreie Lampen zur Sockelmaschine (SM) transportiert.

II

An den Dosierstationen werden die Gehäuseoberteile mit Kitt versehen. Die Lampen werden auf der

Sockelmaschine (SM) mit den Gehäuseoberteilen verbunden und anschließend erfolgt das Aushärten

des Kittes durch Wärme.

Auf der Montagestrecke werden das Gehäuseoberteil mit dem gekittetem Gefäß und das

Gehäuseunterteil mit eingebauten EVG miteinander verbunden. Bei einer Zündprüfung wird die

einwandfreie Funktion der Lampe kontrolliert, anschließend werden die Lampen bedruckt und zum

Verpacken weiter geleitet.

Einzelheiten zu den Maschinen können der folgenden Aufstellung entnommem werden.

Anmerkung: Technische Änderungen vorbehalten!

III

Konstruktionsmerkmale der Maschinenfließreihe

Anformmaschine AFO und Kühlstrecke KS

AFO:

Die Anformmaschine ist robust aufgebaut, verfügt über 60 Positionen und

wird mittels Schaltgetriebe schritt geschaltet. Das Schaltgetriebe läuft im

Ölbad.

Die Kühlstrecke besteht aus einer Kette mit 120 Positionen.

Sie wird pneumatisch angetrieben.

Die Kühlung geschieht durch Luftgebläse.

Die Gefäße werden automatisch von der Anformmaschine übernommen und

automatisch in die nachfolgende Beschichtungsanlage umgesetzt.

KS:

Beschichtungs- und Trockenmaschine BS und Auswischvorrichtung

BS:

Die Maschine ist robust aufgebaut, sie besitzt 96 Duplexpositionen in zwei

Ebenen und wird mittels Schaltgetriebe schritt geschaltet.

In der unteren Ebene wird die Leuchtstoffsuspension im Glasgefäß gleich-

mäßig verteilt, in der oberen Ebene wird die innen aufgebrachte Sus-

pensionsschicht getrocknet. Die Umsetzung geschieht automatisch.

Die Zuführung der Gefäße erfolgt am Ausgang der Kühlstrecke automatisch.

IV

Auswischvorrichtung:

Rotierende Auswischelemente für die manuelle Innen- und Außenreinigung

der Gefäßenden.

Anfallender Abrieb wird aufgesaugt.

Lichtkasten zur Kontrolle der Beschichtungsqualität.

Ausbrennofen AO

AO:

Die Maschine verfügt über einen stabilen Unterbau, auf dem der elektrisch

beheizte Ausbrennofen und die zweifach umgelenkte Kette installiert

sind.

.

Bei Typwechsel ist keine Umstellung der Gefäßaufnahmen erforderlich.

Gestellautomat GA

GA:

Die Maschine ist robust aufgebaut, sie verfügt über 32 Positionen und wird

mittels Schaltgetriebe schritt geschaltet. Das Schaltgetriebe läuft im Öl-

bad.

Die Vereinzelung der Wendeln erfolgt in einem Vibratortopf. Die Wendel

wird einzeln in einer Vorbereitungsposition bereitgelegt und von einem

Vakuumsauger in das vorbereitete Gestell eingelegt.

Die Wendel wird auf einem separaten 12-teiligen Teller mit Emitterpaste be-

netzt, getrocknet, auf die endgültige Geometrie gebracht, und der Wi-

derstand wird automatisch geprüft.

Die Übergabe zur Einschmelzmaschine erfolgt automatisch.

V

Einschmelzmaschine ESM und Temperofen TO

ESM:

Die Maschine ist robust aufgebaut, sie verfügt über 36 Positionen und wird

mittels Schaltgetriebe schritt geschaltet. Das Schaltgetriebe läuft im Öl-

bad.

Die Gestelle werden aus einem Magazin automatisch paarweise entnommen

und der Einschmelzmaschine zugeführt.

Ein Vibrationsförderer führt die Pumprohre der Zange zu.

Das Formen der Rohrenden erfolgt in einer Position. Zum Schutz der Elekt-

rode und zur Optimierung der Einschmelzung wird Stickstoff durch das

Pumprohr eingeblasen.

Die fertigen Gefäße werden nach oben aus der Zange genommen und dem

elektrisch beheizten Temperofen mit 84 Positionen zur Temperung ü-

bergeben. Das Tempern geschieht durch gezielte Temperaturführung.

Die Übergabe in den nachfolgenden Pumpautomat geschieht automatisch.

TO:

Pumpautomat PA und Transportkette TK

PA:

Der Pumpautomat ist robust aufgebaut, er verfügt über 36 Positionen und

wird mittels Schaltgetriebe schritt geschaltet. Das Schaltgetriebe läuft im

Ölbad.

Der Antrieb kann elektronisch gestellt und geregelt werden.

Das Vakuum wird mittels verschiedener zweistufiger Drehschieberpumpen

erzeugt.

TK:

Die Qualität des Vakuums wird kontinuierlich an der Pumpe kontrolliert.

Die fertigen Gefäße werden in die Aufnahmen der Zuführkette der Klar-

brennmaschine automatisch eingesetzt.

VI

Klarbrennmaschine KT, Transport- und Abführband

KT:

Das Klarbrennen der abgeschmolzenen Gefäße dient der Aktivierung des

Emitters und der Bewertung der evakuierten Entladungsgefäße.

Die Maschine ist robust aufgebaut, sie verfügt über 36 Positionen. Die Ma-

schine wird mittels Schaltgetriebe schritt geschaltet. Das Schaltgetriebe

läuft im Ölbad.

Der Antrieb kann elektronisch geregelt werden.

Die Gefäße werden automatisch über eine Transportkette zugeführt.

Transport- und Abführband:

Die aktivierten Gefäße werden automatisch in die Aufnahmen des Abführ-

bandes der Klarbrennmaschine eingesetzt.

Bei Typwechsel ist kein Austausch der Aufnahmen erforderlich.

Sockelmaschine SM

SM:

Die Ausheizstrecke besteht aus einem geschlossenen Linearfördersystem

von Bosch, auf dem spezielle Werkstückträger an verschiedenen Stati-

onen im Umlauf befördert werden.

Zwei Dosierstationen dienen dem Einfüllen des Kittes in die Gehäuseober-

teile.

Der automatisch geregelte Ofen gewährleistet eine optimale Aushärtung des

Kittes.

An den Ofen schließt sich eine Kühlzone an.

Nach dem Auskühlen des Kittes werden die Lampenoberteile der Endmon-

tage zugeführt.

VII

Lampenmontagestrecke MS

MS:

Das Grundgestell besteht aus Aluminium-Profilen, in die die einzelnen Funk-

tionsbaugruppen eingebaut sind. Auf der geschlossenen Bandstrecke

erfolgt ein Bandumlauf, auf dem Werkzeugträger taktungebunden fah-

ren.

Die Montagestrecke kann einzeln oder im Produktionsverbund eingesetzt

werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

VIII

Laborausrüstungen

Für die Gewährleistung eines reibungslosen Produktionsprozesses sind zusätzliche Laborausrüs-

tungen notwendig. Wir liefern die Grundausstattungen für die Herstellung der Leuchtstoffsus-

pension, der Emittersuspension, des Sockelkittes, der Quecksilberpillen sowie die Grundausstattung

für die Qualitätskontrolle des Produktionsprozesses und der hergestellten Lampen (ausgenommen

Labormobillar, Standardlaborgeschirr und –zubehör).

Leuchtstofflabor:

Der Leuchtstoff trägt wesentlich zu der hohen Energieeffizienz von Energie-

sparlampen bei. Damit der Leuchtstoff gleichmäßig auf die Innenwand der

Gefäße aufgebracht werden kann, wird der Leuchtstoff mit organischen,

wasserlöslichen Bindemitteln nach einem speziellen Rezept aufbereitet.

Es werden alle dafür erforderlichen Geräte und Ausrüstungen geliefert, die

zur Herstellung von Leuchtstoffsuspension hoher Qualität erforderlich ist.

Dazu gehören unter anderem Rührgeräte, Rührbehälter mit passenden

Rührgestellen, Schlauchpumpen, Vibrationssiebe, verschiedene Waagen,

Laborrührgeräte, Messgeräte u.a.

Der Emitter wird auf die Elektroden in Form einer pastösen Suspension auf-

getragen und ermöglicht ein einwandfreies Zünden der Lampe. Der Emitter

bestimmt unter anderem die Lebensdauer der Lampe.

Für die Suspensionsherstellung werden alle Laborgeräte und Ausrüstungen,

wie Trockenofen, Kugelmühle mit Porzellankugeln, Mahlgestelle, Siebe so-

wie die erforderlichen Messmittel angeboten.

Der Sockelkitt dient der Befestigung des Lampengefäßes (Glas) mit dem

Sockeloberteil (Kunststoff). Der Kitt besteht aus verschiedenen Kunsthar-

zen, Füllstoffen und Lösungsmitteln. Der Kitt muss schnell aushärten, und

im ausgehärteten Zustand unter anderem hohe Festigkeit über große Zeit-

räume aufweisen und wärmebeständig sein.

Für die Herstellung des Kittes werden unter anderem ein spezieller Knetma-

schine, Waagen und andere Messgeräte geliefert.

Das zur Lichterzeugung benötigte Quecksilber (Hg) wird in Form einer fes-

ten Pille in die Lampe eingebracht. Die Verwendung von Quecksilberpillen

reduziert die Umweltbelastung in der Lampe erheblich, weil nur noch ein

Bruchteil des häufig noch üblichen flüssigen Quecksilbers in die Lampe ein-

gebracht wird. Weiterhin wird die Belastung und Gefährdung des Personals

am Arbeitsplatz während der Herstellung der Lampe wesentlich verringert.

Die Pille verbleibt nach dem Abschmelzen im Entladungsgefäß und wirkt

über die Lebensdauer als Hg-Reservoir.

Bei Bedarf können die Ausrüstungen zur Herstellung der Hg-Pillen mitgelie-

fert werden.

Qualitätskontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil einer effizienten Produkti-

on. Die Qualitätskontrolle umfasst dabei sowohl die unmittelbare Überwa-

IX

Emitterlabor:

Kittherstellung:

Quecksilberpillen:

Qualitätskontrolle:

chung aller Produktionsschritte als auch die Prüfung der Lampen.

Zur Qualitätskontrolle gehören z.B. folgende Messungen:

Lichtstrom,

Farbwerte (Farbkoordinaten, Farbort, Farbtemperatur, Farwiderga-

beindex),

Elektrische Werte (Leistung, Spannung, Strom, Frequenz, Oberwel-

len, Powerfaktor, u.a.),

Lebensdauer,

Mechanische Größen wie Sockelabdrehfestigkeit,

Temperaturen,

Die zugehörigen Messgeräte und Einrichtungen sind Bestandteil der Liefe-

rung.

Technische Änderungen vorbehalten!

Geometrisch Abmessungen u.a.

X

Flow Chart und Layout der AST 600

Flow Chart und Layout der Fließreihen AST 4R 600 / AST 8R 600 können den entsprechenden Anlagen

entnommen werden.

Technische Daten

Lampendaten (Nennwerte)

Zeichnungen, siehe L9.01/33 – L9.03/33

Lampenleistung

Lichtstrom

Lebensdauer (in Abhängigkeit vom

EVG)

Total Length (in dependence of

EB-height)

Nominal Diameter (in dependence

of diameter of EB)

Netzspannung

Lichtfarben (in Abhängigkeit vom

Leuchtstoff)

Farbwiedergabeindex ((in Abhän-

gigkeit vom Leuchtstoff)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Watt

Lumen

Stunden

mm

mm

LVN 7

7

400

129,5

LVN 11

11

600

140

46

LAN16LAN20

1620

9601.200

> 8.000h; > 10.000h; >12.000h

152

129,5

146

54

LVN 13

14

700

LAN23

23

1.500

157

220 – 240 V/50 – 60 Hz

2.700 K bis 6.400 K

Ra

³ 80

EMV getestet gemäß Europäischer Standards

DIN EN 55 015:93/VDE 0875 Teil 15

DIN EN 50 082-1:92/VDE 0839 Teil 82-1

DIN EN 61 000-3-2:96/VDE 0838 Teil 2

In Übereinstimmung mit internationalen Standard

IEC 968:91

DIN EN 60 968:94/VDE 0715 Teil 6

Baumuster geprüft

XI

Leistungsfähigkeit der Anlage

Indexleistung: jeweils 600 per Stunde

Die Ausbeute der Lampenproduktion beträgt mehr als 75%. Beim Abnahmetest in der Fabrik des Käu-

fers werden mindestens 450 Stück qualitätsgerechte Lampen je stündlicher Produktion garantiert. Das

ist gerechnet als Verhältnis der Gutlampen bezogen auf die Anzahl eingegebener Glasrohrsätze in die

Anformmaschine AFO.

Die zu erwartende Gutausbeute der Einzelmaschinen betragen:

Glasgefäß anformen

Beschichten

Auswischen

Ausbrennen

Einschmelzen und Tempern

Pumpen (Formieren)

Einbrennen

Sockeln

Endmontage

(AFO)

(KS und BS)

(AWV)

(AO)

(ESM und TB)

(PA)

(KT)

(SM)

(MS)

95%

95%

99%

99%

94%

95%

96%

99%

99%

XII

Medien- und Elektroenergieverbrauch für jeweils eine ASR 600-Maschinen

(AFO bis MS)

Elektrizität

Brennluft

Druckluft

Erdgas

Sauerstoff

Stickstoff

Argon

Abluft

3 x 380 / 220 V, 50 / 60 Hz, + 10% - 15%

300 mbar

6 bar

40 mbar

400 mbar

500 mbar

1,5 mbar

±

±

±

±

±

±

15%

15%

15%

5%

5%

5%

8m/s

210

75

85

15

13

7

1,5

4.600

kVA

Nm3 / h

Nm3 / h

Nm3 / h

Nm3 / h

Nm3 / h

Nm3 / h

Nm3 / h

Technische Änderungen vorbehalten!

XIII

Anforderungen an die Produktionsstätte Produktionsraum der Fließreihe

Produktionsraum der Fließreihe

Fläche

ca. 350 m2 ohne Verkehrs- und Lagerflächen

³ 4700 mm

³ 2000 kg/m2

Raumhöhe

Tragfähigkeit

Bodenversiegelung

Raumtemperatur

Staubklasse

rel. Luftfeuchtigkeit

Feuerklasse

Doppelschicht aus flüssigem Kunststoffbelag Farbe:

hellgrau

30 bis 70%

24° C ± 4° in 1.000 mm bis 2.000 mm Raumhöhe

Klasse 9 entsprechend EN ISO 14644-1

C entsprechend DIN EN 2

Ölgehalt in der Umgebungsluft

Frischluft-Ventilation

Luftwechsel

Beleuchtung

Luftgeschwindigkeit £ 0,1m/s

200 Lux

0,01 mg/m3

4 mal pro Stunde bezüglich AST-Oberfläche

Türöffnung für Maschineninstallation

2.400 mm x 2.500 mm (B x H)

Labore

Gesamtfläche je AST

Raumhöhe

Tragfähigkeit

ca. 255 m2 ohne Verkehrs- und Lagerflächen

³ 2900 mm

³ 2000 kg/m2

Lagerräume

Gesamtfläche

Raumhöhe

Tragfähigkeit

ca. 140 m2 ohne Verkehrs- und Lagerflächen

³ 4700 mm

³ 2000 kg/m2

XIV

Büro- und Sozialräume

Gesamtfläche

Raumhöhe

Tragfähigkeit

ca. 290 m2 ohne Verkehrs- und Lagerflächen

³ 2900 mm

³ 1000 kg/m2

Technische Änderungen vorbehalten!

XV

Personalbedarf für jeweils eine AST 600

Personal

Dispatcher/Technologe

Hilfskräfte

Packer

1-Schicht-

Betrieb

16

1

2

1

2

2

1

1

26

1

2-Schicht-

Betrieb

32

2

4

2

4

2

2

2

50

2

Maschinenbediener/-einrichter

Transportarbeiter

Chemiker

Wartungsmechaniker

Wartungselektriker

Qualitätsprüfer

Produktion Gesamt

Management

Gesamt

30

4

54

4

XVI

Know-how und Schulung

Dokumentation

Alle Dokumente werden in deutscher, wahlweise in englischer Sprache übergeben.

Die Dokumentationen umfassen:

Technische Dokumentationen zur Lampe

Angaben zu Hilfs- und Verbrauchsmaterialien/Medien/Elektrotechnik

Prozesstechnik

Bedienungsanleitungen/Einstellvorschriften/Wartungsvorschriften

Informationen zu Installation, Produktion und Technik

Rezepturen für die verschiedenen Nebenprozesse

Schulung des Fachpersonals

Der genaue Ablauf der Schulung hängt von den Wünschen und den Voraussetzungen des Kunden ab.

Üblicherweise werden die Schulung mit folgendem Personal des Kunden durchgeführt:

1 Technologe

1 Chemie-Ingenieur

1 Qualitätsingenieur

1 Elektroniker

Das Training dauert 4 Wochen, insgesamt 180 Mann-Tage. Das Training wird im wesentlichen in der

Warmfahrphase absolviert.

Die Schulung umfasst theoretische Schulungen durch Vorträge am Produktionsort zu den Themen:

XVII

5 Einrichter/Bediener

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gütemerkmale von Energiesparlampen

Produktionsorganisation und Wartung der Maschinen

Grundsätzliche Arbeitsvorgänge bei der Energiesparlampen-Herstellung (Anformen, Beschich-

ten, Ausbrennen, Einschmelzen, Evakuieren/Formieren, Klarbrennen)

Steuerungstechnik

Leuchtstoff und Leuchtstoffsuspension

Emitter und Emittersuspension

Hg-Pille

Elektronisches Vorschaltgerät

Qualitätssicherung in der Produktion

Das Praktisches Training an den Maschinen im Verlauf der Maschinen-Installation und dem nachfolgen-

den Einfahren umfasst die Themen:

-

-

-

-

-

Allgemeiner Aufbau und Funktion der Maschinen

Sicherheitsvorschriften

Technische und technologische Daten

Mechanischer Aufbau

Funktionsweisen, Maschinenbestandteile, Werkzeuge, pneumatisches System, elektrisches

System, Medien (Gase), Erläuterung der Bedienungselemente und Bedienungsfunktionen,

Sensoren

Maschinenstart bei Schichtbeginn

laufende Maschine: Bedienung/Werkzeuge in Aktion, Maschinenabschaltung bei Schichtende

Störungsbeseitigung

Einstellungsvorschriften und Nachweis der technischen Parameter, wie Temperaturprofil, Druck,

Einweisung in die Prozessführung

Pflege und Wartung

-

-

-

-

-

XVIII